長榮大學一百學年度碩士班（含在職專班）招生考試

計算機概論（資管系科工A組）試題

共   1 頁

請以卡諾圖(Karnaugh Map)化簡下列問題： (10%) (10%) 請僅使用2-input NAND gates與Inverter gates設計一組包含3個輸入及3個輸出的數位電路以同時滿足下列邏輯式子： (10%) (10%) (10%) 有一數位電路需要滿足下列需求： I/O之規格： Control Inputs: C1, C2 Data Inputs: X1, X2 Output: Z 此電路具備針對Data Inputs進行如下表所示之AND、OR、EQU、XOR等運算的功能： 試求出輸出Z之Minimum SOP (15%) 請依序回答下列問題： 請畫出4-to-1 Multiplexer之符號與真值表 (10%) 請寫出4-to-1 Multiplexer之邏輯函數，與以AND、OR、NOT邏輯閘組成的邏輯電路 (10%) 請使用4-to-1 Multiplexers設計一個符合下列需求之數位電路 (15%) I/O之規格： Data Inputs: 四組1-Byte之Data Words (個別為8-bit之資料) Control Input: A (此輸入為MUX之control) Output: Z 電路之功能： 由所輸入之四組1-Byte之Data Words中選出一組成為輸出

- 試題隨卷繳回                             第   1   頁