一、請說明一般地區的水土保持植生綠化需考慮的因素與配合的處理方法為何？ (20%)

二、請說明水土保持法中有關「未經同意擅自墾殖、占用或從事非農業之開發、經營或使用」及「非農業使用，應擬具而未擬具水土保持計畫或未依核定計畫實施水土保持之處理與維護」的處罰與刑度各為何？(25%)

三、土石流的整治為法定由水土保持機關辦理之工作項目，惟社會大眾常會誤將崩塌通報為土石流，造成防災工作權責認定問題，請問何謂土石流？其種類有那些？又土石流防治應如何進行？試詳細說明之。(25%)

四、某崩塌地之集水面積為0.5km2，分析後其50年頻率之降雨強度為125mm/hr，逕流係數為0.75，而其溪床平均坡度為20゜，砂礫之密度為2.65t/m3，砂礫之內摩擦角為35゜，河床堆積物之孔隙率為0.4。若清水之密度為1 t/m3，試計算此集水區之清水流與土石流流量各為何？(15%)

五、有一上坡面為5m傾度36.4%、中坡面為5m傾度26.8%、下坡面為5m傾度17.6%之邊坡，請依USLE土壤沖蝕公式及參考下表計算其修正之坡度因子。 (15%)

| 上、下游坡面比例 | S值修正比 |
| --- | --- |
|  | 上游坡面 | 下游坡面 |
| 1:1 | 0.354 | 0.646 |
| 1:2 | 0.192 | 0.808 |
| 1:3 | 0.125 | 0.875 |
| 1:4 | 0.089 | 0.911 |
| 1:5 | 0.068 | 0.932 |
| 2:1 | 0.544 | 0.456 |
| 3:1 | 0.650 | 0.350 |
| 4:1 | 0.716 | 0.284 |
| 5:1 | 0.761 | 0.239 |